## Slide 1: Kablosuz Haberleşme
Chapter 10

## Slide 2: 10.1 Giriş
Zamanla değişen kanallar
  Iyonosferik iletim (sky wave) HF Bandı
    Katmanlardan yansıyan sinyaller (multipath - rasgele)
  Mobil Hücresel Haberleşme
    Binalardan yansıyan sinyal parçaları alıcıda toplanır
  Görüş alanı Mikrodalga iletimi
  Uçaklar arası iletim (Doppler de var)
Kanal Modellier
  1. Sinyalin değişik gecikmeyle ulaşan parçaları
  2. Zamanla değişen iletim ortamı

## Slide 3: 10.1 Giriş
Zamanla değişen büyüklük ve gecikme
Kanal modeli
  Çıkış sinyali farklı frekans bileşenlerine sahiptir
  Doppler yayılımı
  ’nin büyük miktarda değişmesi için çok hızlı konum değişimi gerekir.
  Diğer taraftan az miktarda ortam değişimi ile sinyal fazı hızlı değişebilir
  Sinyal bileşenleri bağımsız kabul edilebilir.
  Central Limit Theorem : Gauss dağılımlı rasgele değişken
    Sönümlenme

## Slide 4: 10.1 Giriş
Tapped Delay Line Channel model
  Sinyal bant genişliği W olsun (zaman çözünürlüğü 1/W)
  Tap katsayıları bağımsız karmaşık Gauss dağılımlı
  Delay Line uzunluğu (zamansal saçılıma bağlı)
    (L=maksimum çok yollu sinyal sayısı)

## Slide 6: 10.1 Giriş
Rayleigh ve Rice Kanal Modelleri
  Rayleigh dağılımlı
    Karesi üssel dağılımlı
    Uçak kanalı Rice dağılımlı
Mobil radyo kanalı
  Yol kaybı çok fazla ()
  Hata modeli:
  Gölgeleme:

## Slide 7: 10.1 Giriş
Coherence Zaman ve Bantgenişliği
  Doppler yayılımının tersi- Zamansal coherence
  Çok yollu zaman yayılımın tersi – Bant coherence
  Frekans seçici kanal ( ise)
  fazla yayılmış kanal (faz kestirimi zor)

## Slide 8: 10.1 Giriş
Sinyal tasarımı
  Büyüklük çok değiştiğinden MPAM ve MQAM uygulanması zordur
    PSK ve FSK daha avantajlıdır
  (Nyquist), seçelim ise olur – ISI oluşur (eşitleme gerekir )

## Slide 9: 10.1 Giriş
Sönümlemeli kanallarda hata oranı
  varsayalım
    Tek bir path vardır
  Sembol aralığında değişim olmasın
  BPSK kullanılsın
    (ispatla…) bu ifadenin üzerinden beklenen değeri alınır. üssel dağılımlıdır.
    (Ortalama SNR)
    Dikgen sinyaller için
  Yüksek SNR için ,(BPSK) (dikgen)
  Hata oranı 1/SNR ile değişiyor (AWGN kanalıda üstel değişim vardı)

## Slide 10: 10.1 Giriş
10.1.4 Çeşitleme
  Aynı bilgiyi farklı ve bağımsız D adet yoldan iletirsek bu versiyonların en az birinin doğru gitme ihtimali D arttıkça artar.
Örnek
  frekans çeşitlemesi(OFDM): ise
  Zaman çeşitlemesi: ise
  Alıcı çeşitlemesi (antenler birkaç dalgaboyu uzaklıkta olmalı)
  Polarizasyon çeşitlemesi vs..

## Slide 11
Denklemi buraya yazın.